## Slide 1: 桁架之優化設計與工程分析
一、桁架總高度變化控制
二、桁架腹桿角度變化控制
三、桁架上下弦與腹桿尺寸變化控制
四、屋頂桁架組合變化控制

## Slide 2: 水平桁架之高度變化性能分析
編號 | 桁架高度 | 變形量分析(mm) | 最大應力分析(kg/cm2) | 最大載重量分析( kN)
A | 50cm | 0.442(100%) | 117(100%) | 0.15(100%)
B | 60cm | 0.304(69%) | 96(82%) | 0.23(153%)
C | 70cm | 0.243(55%) | 80(68%) | 0.33(220%)
A
H:50cm
B
H:60cm
C
H:70cm
變形量分析 | 最大應力分析 | 最大載重量分析
一、桁架總高度變化控制

## Slide 3: 水平桁架高度變化之變形分析
水平桁架高度越高結構變形越小
A
H:50cm
B
H:60cm
C
H:70cm

## Slide 4: 水平桁架高度變化之應力分析
水平桁架高度越高上弦結構最大應力越小
A
H:50cm
B
H:60cm
C
H:70cm

## Slide 5: 水平桁架高度變化之最大載重分析
水平桁架高度越高可承受最大載重越大
A
H:50cm
B
H:60cm
C
H:70cm

## Slide 6: 水平桁架之高度變化性能分析
A
H:50cm
變形量
最大應力
最大載重

## Slide 7: 水平桁架之高度變化性能分析
B
H:60cm
變形量
最大應力
最大載重

## Slide 8: 水平桁架之高度變化性能分析
C
H:70cm
變形量
最大應力
最大載重

## Slide 9: 水平桁架之腹桿角度變化控制分析
項目 | 材料形式 | 材質 | 桁架形式 | 使用支數 | 重量(kg) | 應力比
A |  | Ys=230MPa Ts=400MPa |  | 23 | 71.06 | 0.53
B |  | Ys=350MPa Ts=540MPa |  | 24 | 69.46 | 0.43
C |  | Ys=350MPa Ts=540MPa |  | 20 | 66.38 | 0.41
D |  | Ys=350MPa Ts=540MPa |  | 16 | 63.31 | 0.41
二、桁架腹桿角度變化控制

## Slide 10: 水平桁架之腹桿角度變化控制分析
B
A
C
D

## Slide 11: 水平桁架之腹桿角度控制分析
B
A
C
D
元件23支
元件
24支
元件
20支
元件
16支
應力比0.53
應力比0.43
應力比0.41
應力比0.41
重量71kg
重量69kg
重量66kg
重量63kg
元件數/重量/應力比分析

## Slide 12
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸
1 | 原型 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度2.3mm
2 | 腹桿變薄 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度1.6mm
3 | 腹桿變小 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿C75x50，厚1.6mm
4 | 腹桿角度 全部變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿頂角改為126度
5 | 腹桿角度 部分變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度
6 | 部分腹桿 角度變大, 下弦變薄 | 上弦C100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 下弦C100x50厚度為2mm
桁架上下弦與腹桿形式尺寸變化設計
三、桁架上下弦與腹桿尺寸變化控制

## Slide 13
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦最大 應力(MPa) | 腹桿最大 應力(MPa) | 下弦最大 應力(MPa) | 材料總重(Kg)
1 | 原型 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度2.3mm | 336.42 | 71.82 | 190.2 | 112.18
2 | 腹桿變薄 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度1.6mm | 336.69 | 100.1 | 189.81 | 97.87
3 | 腹桿變小 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿C75x50，厚1.6mm | 337.53 | 118.73 | 190.92 | 92.54
4 | 腹桿角度 全部變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿頂角改為126度 | 289.07 | 188.94 | 189.07 | 86.93
5 | 腹桿角度 部分變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 | 289.12 | 183.64 | 179.8 | 88.28
6 | 部分腹桿 角度變大, 下弦變薄 | 上弦C100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 下弦C100x50厚度為2mm | 289.25 | 183.21 | 208.2 | 84.31
桁架優化設計3:桁架上下弦與腹桿尺寸變化之工程分析

## Slide 14
桁架形式優化設計 : 應力比(結構危險度)及重量比(輕量化)分析
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦應力比 | 腹桿應力比 | 下弦應力比 | 重量比
1 | 原型 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度2.3mm | 96% | 21% | 54% | 100%
2 | 腹桿變薄 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度1.6mm | 96% | 29% | 54% | 87%
3 | 腹桿變小 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿C75x50，厚1.6mm | 96% | 34% | 55% | 82%
4 | 腹桿角度 全部變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿頂角改為126度 | 83% | 54% | 54% | 77%
5 | 腹桿角度 部分變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 | 83% | 52% | 51% | 79%
6 | 部分腹桿 角度變大, 下弦變薄 | 上弦C100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 下弦C100x50厚度為2mm | 83% | 52% | 59% | 75%

## Slide 15: 綜合分析
1.要改變腹桿受力大小，最直接的方法為改變腹桿頂角角度，
改變斷面大小雖然也可以提高腹桿受力，但效果沒有改變角度來得顯著。
2.增加腹桿角度也有讓上弦受力變小的優點，
因為整個桁架受力最大的部分在上弦，所以能讓上弦受力變小，
對整體而言可以承受的力量也能越大。
3.下弦的部分受力不像上弦受力那麼大，因此可以使用稍微薄一點的C型鋼，
使材料發揮最大的效用。
4.腹桿頂角採用桁架兩側較小角度，其餘角度較大，下弦使用與上弦不同厚度的材料，
不僅可讓所有桿件受力大小差異變小，亦能降低材料使用成本。

## Slide 16
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦最大 應力(MPa) | 腹桿最大 應力(MPa) | 下弦最大 應力(MPa) | 材料總重(Kg)
1 | 原型 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度2.3mm | 336.42 | 71.82 | 190.2 | 112.18
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦應力比 | 腹桿應力比 | 下弦應力比 | 重量比
1 | 原型 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度2.3mm | 96% | 21% | 54% | 100%

## Slide 17
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦最大 應力(MPa) | 腹桿最大 應力(MPa) | 下弦最大 應力(MPa) | 材料總重(Kg)
2 | 腹桿變薄 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度1.6mm | 336.69 | 100.1 | 189.81 | 97.87
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦應力比 | 腹桿應力比 | 下弦應力比 | 重量比
2 | 腹桿變薄 | 上下弦C100x50厚度2.3mm 腹桿C100x50,厚度1.6mm | 96% | 29% | 54% | 87%

## Slide 18
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦最大 應力(MPa) | 腹桿最大 應力(MPa) | 下弦最大 應力(MPa) | 材料總重(Kg)
3 | 腹桿變小 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿C75x50，厚1.6mm | 337.53 | 118.73 | 190.92 | 92.54
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦應力比 | 腹桿應力比 | 下弦應力比 | 重量比
3 | 腹桿變小 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿C75x50，厚1.6mm | 96% | 34% | 55% | 82%

## Slide 19
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦最大 應力(MPa) | 腹桿最大 應力(MPa) | 下弦最大 應力(MPa) | 材料總重(Kg)
4 | 腹桿角度 全部變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿頂角改為126度 | 289.07 | 188.94 | 189.07 | 86.93
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦應力比 | 腹桿應力比 | 下弦應力比 | 重量比
4 | 腹桿角度 全部變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 腹桿頂角改為126度 | 83% | 54% | 54% | 77%

## Slide 20
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦最大 應力(MPa) | 腹桿最大 應力(MPa) | 下弦最大 應力(MPa) | 材料總重(Kg)
5 | 腹桿角度 部分變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 | 289.12 | 183.64 | 179.8 | 88.28
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦應力比 | 腹桿應力比 | 下弦應力比 | 重量比
5 | 腹桿角度 部分變大 | 上下弦100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 | 83% | 52% | 51% | 79%

## Slide 21
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦應力比 | 腹桿應力比 | 下弦應力比 | 重量比
6 | 部分腹桿 角度變大, 下弦變薄 | 上弦C100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 下弦C100x50厚度為2mm | 83% | 52% | 59% | 75%
CASE | 變化 | 桁架形式尺寸 | 上弦最大 應力(MPa) | 腹桿最大 應力(MPa) | 下弦最大 應力(MPa) | 材料總重(Kg)
6 | 部分腹桿 角度變大, 下弦變薄 | 上弦C100x50厚度2.3mm 部分腹桿頂角改為126度 下弦C100x50厚度為2mm | 289.25 | 183.21 | 208.2 | 84.31